ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «Тарасовское»

Часть 1

Пояснительная записка

I. Положение о территориальном планировании

1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Тарасовское» подготовлено на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 29 мая 2017 года № 708-р «О подготовке Генерального плана муниципального образования «Тарасовское» Сарапульского района Удмуртской Республики» в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в качестве текстовой части материалов в составе Генерального плана муниципального образования «Тарасовское», содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Проект «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Тарасовское» Сарапульского района Удмуртской Республики» был разработан ООО «Институт «Удмуртгражданпроект» и утвержден Постановлением Главы муниципального образования «Тарасовское» № 2 от 08 ноября 2013 года.

Территориальное планирование территории муниципального образования «Тарасовское» осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики и муниципального образования «Тарасовское», направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования «Тарасовское» и вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральным планом муниципального образования «Тарасовское» определены основные направления и параметры пространственного развития муниципального образования, обеспечивающие его устойчивое развитие, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для обеспечения комфортных условий проживания населения, обеспечение учета согласованности документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования Удмуртской Республики, документов территориального планирования Сарапульского района Удмуртской Республики, а также документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Тарасовское».

Генеральный план муниципального образования «Тарасовское» устанавливает:

границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Тарасовское»;

функциональное зонирование территории муниципального образования «Тарасовское»;

характер развития территории муниципального образования «Тарасовское» в том числе и размещение объектов местного значения;

развитие различных функциональных зон за счет эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путем освоения не застроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктур.

Генеральный план муниципального образования «Тарасовское» разработан на срок до 2037 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Тарасовское», их сроки уточняются органами местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков исполнения соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Тарасовское», приоритетных национальных проектов.

Значительную часть муниципального образования «Тарасовское» занимают  месторождения нефти — Западно-Ежовское, Ежовское, Орешниковское, Окунёвское, Восточно-Орешниковское, Ельниковское, Ялыкское, Костоватовское, Вятская площадь Арланского месторождения

Данные месторождения эксплуатируются ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «Удмуртская национальная нефтяная компания», ООО «Белкамнефть» и другими предприятиями на предоставленных лицензионных участках.

На расчетный срок планируется производить добычу нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов на предоставленных лицензионных участках  разведанных месторождений, представленных в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Название | Адрес | Назначение | Лицензия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Западно-Ежовское месторождение | Сарапульский и Каракулинский районы | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 02007 НЭ от 02.10.2017 на ООО «Белкамнефть» |
| 2 | Орешниковское месторождение | Сарапульский район | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 02015 НЭ от 26.10.2017 на ООО «Белкамнефть» |
| 3 | Окунёвский участок недр | Сарапульский и Каракулинский районы | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 01420 НР от 01.07.2009 на ООО «Окуневское» |
| 4 | Восточно-Орешниковское месторождение | Сарапульский и Каракулинский районы | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 01974 НР от 26.01.2017 на ООО «Белкамнефть» |
| 5 | Ежовское месторождение | Сарапульский и Каракулинский районы | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 01949 НР от 02.08.2016 на ООО «Белкамнефть» |
| 6 | Ельниковское месторождение | Сарапульский и Каракулинский районы | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 00134 НЭ от 24.12.2016 на ОАО «Удмуртнефть» |
| 7 | Вятская площадь Арланского месторождения | Сарапульский и Каракулинский районы | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 12629 НЭ, ИЖВ 12628 НЭ от 01.09.2004 на ООО «Белкамнефть» |
| 8 | Ялыкское месторождение | Сарапульский район | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 16062 НЭ от 22.12.2016 на ООО «Ялыкское» |
| 9 | Костоватовское месторождение | Сарапульский район | Разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 01391 НЭ от 10.01.2017 на ООО «Ветла» |

На расчетный срок планируется увеличение производственных территорий с возможностью занятия земельных участков любых категорий, зон и видов использования, на основании проектов разработки и обустройства месторождений, под строительство производственных объектов. К объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений относятся объекты технологического комплекса добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти и газа.

В основу проектного решения Генерального плана муниципального образования «Тарасовское» положены градостроительные принципы, значимые для устойчивого функционирования территории муниципального образования:

формирование максимально компактных населенных пунктов;

усиление взаимосвязи между отдельными населенными пунктами;

создание современной комфортной среды путем повышения уровня благоустройства и нового жилищного строительства;

строительство нового жилья взамен аварийного и ветхого жилого фонда;

озеленение и благоустройство застроенных территорий населенных пунктов, а также организация и благоустройство рекреационных зон;

организация общественных подцентров обслуживания населения;

размещение сельскохозяйственных объектов в пределах сформированной функциональной зоны за счёт интенсификации использования земельных участков, сокращения санитарно-защитных зон, перепрофилированию отдельных объектов.

Площадь территории муниципального образования — 15118 га.

Муниципальное образование «Тарасовское» имеет общую границу:

на севере – с муниципальным образованием «Мазунинское»;                                        на востоке - с Камбарским районом;                                                                                   на западе – с муниципальными образованиями «Мостовинское»;                                 юге – с Каракулинским районом.

Генеральным планом муниципального образования «Тарасовское» предусмотрено расширение территории с.Тарасово на 79,89га за счет земель сельскохозяйственного использования.

Площадь территорий населенных пунктов на существующее положение и проектное предложение представлены в таблице № 2.

Существующая и прогнозируемая численность населения муниципального образования «Тарасовское» приведены в таблице № 3.

Жилищное строительство будет производится на новых площадках в с.Тарасово —7,31га (у западных границ населенного пункта, часть участка с кадастровым номером  18:18:024001:504, на землях сельскохозяйственного использования).

Жилищный фонд на расчетный срок составит 38,3тыс.кв.м при средней жилищной обеспеченности 20,2кв.м/чел. Прогнозируемый рост жилого фонда и объемы нового жилого строительства представлены в таблице № 4.

Таблица № 2

Таблица № 3

| Наименование населенного пункта | Существующее положение Население (чел) | Проектное предложение Население (чел) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Тарасово | 1015 | 1100 |
| д.Соколовка | 751 | 750 |
| Итого: | 1766 | 1850 |

Таблица №4

| Наименование населенного пункта | Существующий жилой фонд, тыс.кв.м | Объемы нового жилого строитель-ства, тыс.кв.м | Жилой фонд на расчетный срок, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Тарасово | 19,11 | 6,44 | 25,55 |
| д.Соколовка | 10,5 | 2,25 | 12,75 |
| Итого: | 29,61 | 8,69 | 38,3 |

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для

размещения объектов федерального, регионального и местного

значения муниципального образования «Тарасовское»

2.1. Размещение объектов федерального и регионального значения

Строительство участка проектируемой федеральной автомобильной дороги на участке от Нижнего Новгорода до Екатеринбурга (протяженностью по муниципальному образованию «Тарасовское» 8,35км).

Частичное размещение планируемой особо охраняемой природной территории регионального значения «Камский берег».

Размещение вертолетной площадки в 400м восточнее подстанции «Соколовка».

2.2. Размещение объектов местного значения

Генеральным планом муниципального образования «Тарасовское» установлены планируемые для размещения (строительство или реконструкция) объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

автомобильные дороги межмуниципального и местного значения;

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение;

благоустройство территории поселения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Местоположение отдельных объектов обусловлено различными функциональными зонами.

2.2.1. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные предложения Генерального плана муниципального образования «Тарасовское» направлены на решение существующих транспортных проблем, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся и строительство новых объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния сельской среды.

2.2.1.1. Улично-дорожная сеть

Протяженность улично-дорожной сети в каждом населенном пункте, подвергающейся реконструкции и новому строительству до 2037 года приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование населенного пункта | Протяженность реконструиру-емого дорожного полотна, км | Протяженность строительства дорожного полотна, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Тарасово | 11,15 | 2,5 |
| д.Соколовка | 6,56 | 0,7 |
| Итого: | 17,71 | 3,2 |

Основными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов будут являться - приведение в нормативное состояние существующих улиц и дорог со сменой дорожного покрытия на твердое — щебеночно-гравийное или асфальтобетонное. Необходимо осуществлять комплекс работ по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние существующих улиц и дорог, грейдирование, отсыпку ПГС, укладку водопропускных труб, установку дорожных знаков, устройство организованного водоотвода (кюветов), реконструкцию мостов через реки, устройство тротуаров и перильного ограждения, восстановление системы водоотводов с устройством дренажа.

Капитальный ремонт мостовых сооружений:

В с.Тарасово по ул.Трактовой через руч.Вагановка,

С запада от с.Тарасово через руч.Вагановка,

С севера от с.Тарасово через ручей,

К югу от с.Тарасово через ручей Тутаиха

В д.Соколовка по ул.Советская через р.Кырыкмас.

2.2.2. Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Генеральным планом муниципального образования «Тарасовское» предусматривается перечень мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по основным видам инженерного обслуживания. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры будет определено в соответствии со схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

2.2.2.1. Водоснабжение

Источником питьевого водоснабжения существующей застройки являются артезианские скважины.

Планируются следующие мероприятия:

С развитием индивидуальной застройки в с.Тарасово предлагается строительство новых сетей водоснабжения (протяженность – 4,0км), артезианской скважины и водонапорной башни. Место расположения артезианской скважины уточнить после проведения гидрогеологических изысканий.

Реконструкция существующих элементов централизованной системы водоснабжения (перекладка изношенных труб) с.Тарасово — 6,0км, д.Соколовка — 3,0км.

замена водонапорных башен;

капитальный ремонт существующих скважин;

установка необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на скважинах и водопроводах обеспечивающих питьевой водой население;

проведение комплекса мероприятий по установлению охранных зон санитарной охраны.

Для обеспечения наружного пожаротушения предусмотрена установка пожарных гидрантов на проектируемой сети водопровода.

План-график очередности замены и строительства сетей водопровода проводить согласно утвержденной программы.

Предусмотрены внутриплощадочные сети водоснабжения Д=63-80мм, «питьевая» из полиэтиленовых  труб по ГОСТ  18599-2001,  к которым запроектировано подключение объектов. Присоединение выполнить от одного колодца для 3-4 малоэтажных объектов.

Прокладку сети производить на глубине не менее 2,3м до низа трубы.

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения объектов общественно-деловой застройки при рабочем проектировании при необходимости предусмотреть пожарные резервуары.

Расчет расходов воды

Таблица №6

| Наименование | Численность населения, чел. | Норма водоснабже-ния, л/сут | Расход, м3/сут, Qсут.m | Расход,м3/сут, Qсут.max= 1.2*Qсут.m | Норма полива, л*чел/сут | Расход на полив, м3/сут | ИТОГО, м3/сут, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Тарасово |
| Существующее положение | 1015 | 130 | 131,95 | 158,34 | 60 | 60,9 | 219,24 |
| Проектное предложение | 1100 | 160 | 176,0 | 211,2 | 60 | 66,0 | 277,2 |
| д.Соколовка |
| Существующее положение | 751 | 50 | 97,63 | 117,16 | 60 | 45,06 | 162,22 |
| Проектное предложение | 750 | 160 | 120,0 | 144,0 | 60 | 45,0 | 189,0 |
| ИТОГО: |
| Существующее положение | 1766 |  | 229,58 | 275,50 |  | 105,96 | 381,46 |
| Проектное предложение | 1850 |  | 296,0 | 355,2 |  | 111,0 | 466,2 |

2.2.2.2. Водоотведение

Хозяйственно-бытовые стоки от жилой и общественно-деловой застройки частично производятся в выгребы. В с.Тарасово имеется три канализационные сети общей протяжённостью 2364м. Система водоотведения д.Соколовка состоит из централизованной системы водоотведения обслуживающей ул. 40 лет Победы, ул. Мира (многоквартирные дома, школа, школа-интернат, детский сад) общей протяженностью 1547 м.

Поверхностные, дренажные, условно - чистые и агрессивные стоки в хозяйственно-бытовую канализацию не принимаются.

Таблица №7

| Наименование | Числен-ность населения, чел. | Норма водоотве-дения, л/сут | Расход, м3/сут, Qсут.m | Расход, м3/сут, Qсут.max= 1.2*Qсут.m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Тарасово |
| Существующее положение | 1015 | 130 | 131,95 | 158,34 |
| Проектное предложение | 1100 | 160 | 176,0 | 211,2 |
| д.Соколовка |
| Существующее положение | 751 | 130 | 97,63 | 117,16 |
| Проектное предложение | 750 | 160 | 120,0 | 144,0 |
| ИТОГО: |
| Существующее положение | 1766 |  | 229,58 | 275,50 |
| Проектное предложение | 1850 |  | 296,0 | 355,2 |

Планируются следующие мероприятия:

строительство в с.Тарасово централизованной сети канализации, строительство КНС, замена существующих изношенных сетей канализации (L=400м) до 2027 года.

реконструкция существующих элементов централизованной системы водоотведения (перекладка изношенных труб) в д.Соколовка;

строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой с последующим сбросом очищенных вод в ручей Тутаиха в с. Тарасово до 2027 года, в реку Кырыкмас в д.Соколовка до 2032 года;

строительство на участках индивидуальной жилой застройки локальных очистных сооружений.

2.2.2.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение районов индивидуальной застройки предусматривается от индивидуальных источников на газовом топливе.

Для объектов жилищно-коммунального сектора целесообразно применение децентрализованного теплоснабжения – встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные модульные котельные полной заводской готовности.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения села и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

реконструкция существующих элементов централизованной системы теплоснабжения (перекладка изношенных труб);

использование автономных теплоагрегатов, современных модификаций;

организация учета тепла у потребителей;

техническое обновление базы обслуживания сетей теплоснабжения.

Предусматривается замена котлов с истекшим сроком эксплуатации, капитальный ремонт зданий котельных, замена изношенных участков трубопровода и теплоизоляции на сети для уменьшения теплопотерь.

Потребность тепла на производственные нужды обеспечивается собственными источниками.

2.2.2.4. Газоснабжение

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Тарасовское» является газопровод высокого давления I категории "с.Костино - с.Тарасово" Р=1.2МПа, Dу150.

В соответствии с генпланом сохраняются основные направления использования газа, при этом увеличивается доля использования природного газа как энергонасителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение.

Строительство газовых сетей позволит перевести не газифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

Протяженности газопроводов, места установки блочных газорегуляторных пунктов ориентировочные и будут уточняться при разработке проектной и рабочей документации газораспределительных сетей.

2.2.2.5. Электроснабжение

Планируется строительство трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения на территориях нового жилого строительства в с.Тарасово.

Основные показатели

Таблица № 10

| №№п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка и объекты капитального строительства |
| 1 | с.Тарасово, Рр= 250 кВт - КТП 1х250 кВА - ВЛ-10 кВ (распределительная от ВЛ-10кВ) - ВЛ-0,4 кВ (распределительная ВЛ от проектируемых и сущ. КТП ) | шт км км | 1 0,3 1,0 | для индивидуальной застройки источник- ПС «Тарасово» |

2.3. Мероприятия по благоустройству территории поселения

Для повышения уровня благоустройства территории населенных пунктов
муниципального образования «Тарасовское» до 2037 года предусмотрены следующие мероприятия:

разработка схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Тарасовское»;

организация на территории населенных пунктов площадок для временного складирования бытовых отходов населения с водонепроницаемым покрытием, установленными на них контейнерами с последующим вывозом на полигон твердых коммунальных отходов;

благоустройство существующего кладбища в д.Соколовка.

  - Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования осуществляется противопожарной службой ПЧ-13, в с. Тарасово расположен пожарный пункт с одной пожарной машиной.

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Тарасовское» предусмотрены следующие мероприятия:

на территории деревни Соколовка строительство пожарного водоема;

строительство противопожарных пирсов для забора воды;

строительство пожарных гидрантов.

  - Сведения о планируемых  для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане муниципального образования «Тарасовское» относятся:

1) Жилые зоны:

Сведения о планируемых к размещению объектов:

Строительство новых жилых домов на новых территориях за счет земель сельскохозяйственного назначения и взамен аварийного и ветхого жилья (с увеличением жилищной обеспеченности) на существующих земельных участках.

  - Общественно-деловые зоны

2.1) Зона делового, общественного и коммерческого назначения - предназначена для размещения различных объектов обслуживания населения, культовых, административных и коммерческих объектов, связанных с массовым пребыванием населения.

Сведения о планируемых к размещению объектов местного значения:

Капитальный ремонт Дома культуры в с.Тарасово до 2027 года

2.2) Зона учебно-образовательного назначения - предназначена для размещения общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений.

Сведения о планируемых к размещению объектов местного значения:

Капитальный ремонт здания детского сада в с.Тарасово до 2025 года;

Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы в с.Тарасово до 2027 года.

3) Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

3.1) Производственная зона - предназначена для размещения различных объектов производственного назначения не выше III класса санитарной опасности.

На расчетный срок планируется увеличение производственных территорий в границах муниципального образования на основании предложения ОАО «Удмуртнефть» и ООО «Белкамнефть» под развитие недродобывающих предприятий, которые будут располагаться с учетом особенностей территории с соблюдением действующих норм и правил.

Сведения о планируемых к размещению объектов местного значения:

Многофункциональный центр придорожного обслуживания в границах территории с.Тарасово, площадью 50,68га (южная часть населенного пункта);

Придорожный комплекс в границах территории с.Тарасово, площадью 7,27га (в продолжении ул.Советская);

Придорожный комплекс к востоку от  д.Соколовка, площадью 9,14га.

4) Зона рекреационного назначения - предназначена для размещения объектов рекреации с различной рекреационной нагрузкой (леса, скверы, парки, сады, пруды, озера, пляжи, береговые полосы водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

Сведения о планируемых к размещению объектов местного значения:

Формирование рекреационной зоны у истока ручья Тутаиха (в 2350м к юго-западу от с.Тарасово, площадью 50,0га) для отдыха и туризма.

Формирование рекреационной зоны на пруду (в 90м к северо-западу от д.Соколовка, площадью 2,15га) и истока р.Кырыкмас (в 700м к к северо-западу от д.Соколовка, площадью 1,38га) для отдыха и туризма.

Создание аллеи Славы с памятником участникам  Великой Отечественной войны в с.Тарасово.

Часть 2

Графические материалы

1. Карта границ населенных пунктов согласно приложению 1 к Генеральному плану муниципального образования «Тарасовское».

2. Карта функциональных зон согласно приложению 2 к Генеральному плану муниципального образования «Тарасовское».

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения согласно приложению 3 к Генеральному плану муниципального образования «Тарасовское».

# Text boxes

| Наименование населенного пункта | Существующее положение Площадь территории населенного пункт, га | Проектное предложение Площадь территории населенного пункт, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Тарасово | 208,21 | 288,1 |
| д.Соколовка | 156,6 | 156,6 |
| Итого: | 364,81 | 444,7 |